## Slide 1
Experience from 13 years of Pulse Doppler Radar system use for investigating, monitoring and alerting debris flow.
<Foliennummer>/1
DI Dr. techn. Koschuch Richard
IBTP Koschuch e.U.
Langegg 31
A-8463 Leutschach an der Weinstraße
+ 43 / 699 18448542
office@ibtp-koschuch.com
www.ibtp-koschuch.com
www.avalancheradar.com

## Slide 2
Principle of the Radar
The RADAR emits modulated pulses
Max. measurement distance R=5 km
RG-length rRG=15-250 m
Velocities up to 300 km/h are detected simultaneously in each RG
If there is a hazardous event (fast moving objects), a alarming trigger is activated.
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 3
Areas of application for the Radar
Debris Flow
Water Level Detection
Snow Avalanches
Rain Detection
Rockfall
Man Detection
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 4
Specification
Parameter | Quantity | Tolerance | Unit
Mode | Pulse/PCM |  | 
Frequency | 10,0-10,5 |  | GHz
Power C. | 40 | < | W
Range | 30-5000 |  | m
Targetsize | 1 | min > at 2km | m²
 | 0,25 | min > at 1km | m²
Velocity | 0,2-100 | min/max | m/s
RG | 128 | max | 
RG-length | 15-250 | min/max | m
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 5
Radarstations
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 6
Radarstations
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 7
Radarstations
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 8
Debris Flow Lattenbach ÖBB Project
Location: Grins Lattenbach 10°30'38'' O and 47°08'32'' N
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 9
Debris Flow Lattenbach
View
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 10
Debris Flow Lattenbach
Situation Lattenbach
© Jahannes Hübel IAN; BOKU
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 11
Lattenbach ÖBB Project
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 12
Lattenbach ÖBB Project
5 Relays
Radar OK
Water Level
Debris Flow Small Event
Debris Flow Big Event
Heavy Rain
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 13
Debris Flow Lattenbach
Data Analysis 23-26.08.2012: Example Data Frame
D
I
S
T
A
N
C
E
Velocity Spectrum
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 14
Debris Flow Lattenbach
Data Analysis 23-26.08.2012: RG 6 Low Water Level
Water Level
Velocity Spectrum
3
D
A
Y
S
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 15
Debris Flow Lattenbach
Data Analysis 23-26.08.2012: RG 6 Higher Water Level
Water Level
Velocity Spectrum
3
D
A
Y
S
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 16
Debris Flow Lattenbach
Data Analysis 23-26.08.2012: Water Level Radar versus Ultrasound sensor U1;U2
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 17
Debris Flow Lattenbach
Data: 2 months 07/08 2014
Water Level Alarm Line
Alarm
No
Alarm
60
D
A
Y
S
Velocity Spectrum
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 18
Debris Flow Lattenbach
D
I
S
T
A
N
C
E
Velocity Spectrum
Debris Flow Event from 09.08.2015 21:03
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 19
Debris Flow Lattenbach
Debris Flow Event from 09.08.2015 21:03
D
I
S
T
A
N
C
E
Velocity Spectrum
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 20
Debris Flow Lattenbach
Debris Flow Event from 09.08.2015 21:03
D
I
S
T
A
N
C
E
Velocity Spectrum
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 21
Debris Flow Lattenbach
Debris Flow Event from 09.08.2015 21:03
D
I
S
T
A
N
C
E
Velocity Spectrum
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 22
Debris Flow Lattenbach
Debris Flow Event from 09.08.2015 21:03
D
I
S
T
A
N
C
E
Velocity Spectrum
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 23
Debris Flow Lattenbach
Debris Flow Event from 30.07.2017
Typical velocity spectrum during the event on 30.07.2017 at Range Gate 6
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 24
Debris Flow Lattenbach
Debris Flow Event from 30.07.2017
Mean velocity (black line) and maximum velocity (red line) during the event on 30.07.2017
at Range Gate 6 versus time (y-Axis)
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 25
Debris Flow Umhausen
System Umhausen
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 26
Debris Flow Kaunertal
System Kaunertal
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 27
Debris Flow Kaunertal
System Kaunertal
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 28
Debris Flow Kaunertal
System Kaunertal
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 29
Debris Flow Kaunertal
System Kaunertal
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 30
Debris Flow Kaunertal
System Kaunertal
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 31
Debris Flow Kaunertal
System Kaunertal
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 32
Debris Flow Radar Summary
11 Debris Flow Radars installed since 2012
5 in use with traffic light control
5 in use for scientific purpose
1 as a test installation for the OEBB
More than 20 debris flow detected

## Slide 33
Conclusion
Snow Avalanches
Water Level Detection
Rain Detection
Rockfall
Man Detection
The Radar is also successfully tested for
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik

## Slide 34
Thank You
Thank You
DI Dr. techn. Koschuch Richard
IBTP Koschuch e.U.
Langegg 31
A-8463 Leutschach an der Weinstraße
+ 43 / 699 18448542
office@ibtp-koschuch.com
www.ibtp-koschuch.com
www.avalancheradar.com
Notes: Spezialisten aus den Bereichen Radartechnik, Elektronik, Weltraumforschung, Softwareentwicklung und Logistik